Proyecto

"Coche teledirigido por mando a distancia de infrarrojos"

Condiciones de la propuesta

- La base del coche será de plástico (arrasol).

- El coche tendrá dos motores con reductora y con sus respectivas ruedas.

- Una tercera rueda loca permitirá el giro del coche.

- Utilizaremos la tarjeta controladora “Proyectos Picaxe 18M2 de alta potencia”.

- El control del coche será a través de un mando a distancia de la tele (Sony).

- Un receptor de infrarrojos permitirá leer las señales que enviemos con el mando.

- Debe funcionar con tres pilas AA que irán sobre su correspondiente portapilas.

- Tendrá un interruptor general.

- El coche se considerará que funciona correctamente si es capaz de realizar las siguientes maniobras:

  - Teclas del cursor del mando: avanzar, retroceder, giro a la izquierda, giro a la derecha y parar.

  - Tecla 0: rotación cerrada sobre sí misma a la izquierda.

  - Tecla 1: avance y retroceso de unos 50cm quedando en el mismo sitio.

  - Tecla 2: recorrido de un cuadrado hacia la izquierda de unos 20cm de lado.

  - Tecla 3: recorrido de un triángulo hacia la derecha de unos 25cm de lado.

Resto de teclas hasta la 9: figuras geométricas de libre diseño.